- [アイコン] リストの [Swing.exe へのショートカット] をクリックします。

- [既存の座標簿を開きます] をクリックします。

- [ファイルを開く] リストの [テスト.swd] をクリックします。

- [閉合・結合トラバース] タブ をクリックします。

- 出発点、〃の後視点、結合点、〃の後視点(本当は前視点)を入力します。それぞれに[Enter]を押すことにより座標が自動的に読込まれます。

- 画面を広げることが出来ます。下図は入力画面を右の黒い太線までドラッグして広げる操作です。

- 画面が広がりました。

- 夾角と距離を入力していきます。最後の夾角を入力後、任意の位置でマウスの右ボタンをクリックします。ユーザーメモには求点の点名を入力します。

- [計　算] ボタン をクリックしますと閉合差、角誤差、閉合比が表示されます。

- [記 録] ボタン をクリックしますと座標と計算簿が記録されます。

- 計算された座標データや計算書はメモ帳へ取り込むことが出来ます。

- 上書保存（フロッピーのアイコン）をクリックします。

- [終了] をクリックします。